## Slide 1
الغراء وورق الصنفرة
مقرر النجارة- المجالات العملية -المرحلة الإعدادية

## Slide 2
درس أدوات الغراء وورق الصنفرة
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس الغراء وورق الصنفرة
ان يميز الطالب خصائص أنواع الغراء المستخدمة في وصل الأخشاب بدقة.
ان يحدد الطالب درجات الصنفرة المستخدمة في تنعيم انواع الأخشاب بشكل صحيح.
أن يختار الطالب درجة ورقة الصنفرة المناسب لتنعيم أنواع القطع الخشبية
أن يوضح الطالب الاحتياطات والارشادات اللازمة لتعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل.
أن يميز الطالب بين أنواع أوراق الصنفرة من حيث المسمى والخصائص والاستخدامات.

## Slide 3
أنواع الغراء
أكثر مواد اللصق والتثبيت شيوعاً واستعمالاً هي الغراء ،والأجود مسامير البراغي. الغراء يستخدم في تثبيت الأخشاب ومن أشهر الأنواع المستخدمة الغراء الأبيض الذي تطلى به السطوح الخشب.
الغراء الأبيض
شفاف
غير شفاف
يصنع من مكون أساسي اسيتات عديد الفاينيل
1.اكثر الأنواع انتشاراً.
2.يستخدم في اغلب الأعمال الخشبية.
عيوبه
- لا يتشرب الصبغات
أنواعه
غراء الحيوان
من أقدم الأنواع وهو اصل الغراء
يستخدم في لصق القشرة ولصق الشغلات التقليدية كالآلات الموسيقية
غراء السمك
غراء الأرنب
عظم وجلود الحيوانات
أنواعه
ادرس أنواع الغراء في الشريحتين التاليتين للإجابة على النشاط التالي
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس الغراء وورق الصنفرة

## Slide 4
الايبوكسي
مادة لاصقة قوية يتميز بأنه عازل للماء بشكل مميز
يتكون من تفاعل جزئيين لهم تفاعل كيميائي
عيوبه
الحموضة والرطوبة يمكن ان تدخل أثناء عملية الالتصاق
سياتو اكريلات
قوي في اللصق.
يستعمل في لصق القطع الصغيرة وقطع الديكور
تابع لأنواع الغراء – لاصق الخشب
البولي يوثية
قوي جداً
قوة التصاقه عالية.
لا يحتوى على نسبة عالية من الرطوبة ولا يكون هناك انتفاخ في مكان استخدامه.
يمكن لصق الخشب المدهون
عيوبه
- لا يقاوم الشد والضغط
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس الغراء وورق الصنفرة

## Slide 5
1
2
3
4
5
6
يستخدم في اغلب الأنواع الخشبية
من أنواع الغراء الأبيض
من استخدامات غراء الحيوان
الايبوكسي هي
لايحتوي على نسبة عالية من الرطوبة ولايكون انتفاخ في مكان استخدامه
نشاط تقييمي-1
الغراء الابيض
الشفاف والغير شفاف
لصق القشرة والآلات الموسيقية
مادة لاصقة قوية عازلة للماء
البولي يوثيه
سياتو اكريلات
نشاط 1 – صل المعلومات الواردة حول الغراء في المستطيلات المرقمة على اليمين بما يلائنها على الجهة اليسرى
اظهار إجابة نشاط 1
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس الغراء وورق الصنفرة
يستخدم في لصق القطع الصغيرة وقطع الديكور

## Slide 6
أشكال ومقاسات أوراق الصنفرة
واحد من عائلة المواد الكاشطة وتكون على هيئة أفرخ أو أشرطة رقيقة مغطاة بحبيبات صلبة وتستخدم لإزالة أجزاء صغيرة من أسطح المواد أما لزيادة نعومتها استعداداً لعملية الطلاء والتشطيبات الخشبية أو لزيادة خشونة الخشب لتجهيز السطح للمواد اللاصقة، كما تستعمل خلال مراحل الدهانات المختلفة (تجهيز، بطانة، معجون، تشطيب....وغيرها)
ادرس أشكال ومقاسات أوراق الصنفرة
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس الغراء وورق الصنفرة
مقاسات أوراق الصنفرة وتداولها في السوق
على هيئة أفرخ مقاسات (30×12)سم أو(28×23)سم أو (29×21)سم
على هيئة أشرطة (لفائف) بالمتر الطولي
على شكل أقراص (دوائر) بأقطار مختلفة

## Slide 7
مواصفات أوراق الصنفرة وفق درجاتها
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس الغراء وورق الصنفرة
الحبيبات الكبيرة | 
النوع/ المقاس | الاستعمال
خشن جداً 12-30 | إزالة سريعة جداً للمادة صنفرة أولية لأرضية من الخشب الصلد.
خشن 40-50 | إزالة سريعة للمادة.
متوسط 60-80 | صنفرة الخشب لتجهيزة للتشطيب . لإزالة طبقة الورنيش.
ناعم 100-120 | التجهز لتشطيب الخشب. لا تناسب إزالة طبقة الورنيش. تنظيف بقع الماء والمواد اللاصقة من على سطح الخشب.
ناعم جداً 150-220 | صنفرة الخشب
الحبيبات الصغيرة | 
النوع/ المقاس | الاستعمال
ناعمة جداً 150 -220 | صنفرة الزخارف الموجودة في الأماكن الضيقة.
نعومة إضافية 400-600 | بدء طلاء الخشب
فائقة النعومة 800-1000 | الصنفرة النهائية للتشطيب والخشب
مفرطة النعومة 1500-2500 | الصنفرة النهائية. صنفرة أكثر نعومة للزخارف.

## Slide 8
إرشادات عند صنفرة أنواع الخشب المختلفة
ادرس الارشادات التالية لصنفرة أنواع الأخشاب المختلفة
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس الغراء وورق الصنفرة
تلف الصنفرة حول قطعة من الخشب اللين أو الفلين حس الشكل المطلوب فأما أن تكون متوازي المستطيلات في معظم العمليات أو يلف حول شكل اسطواني لتنعيم الأماكن المحدبة والمجوفة.
صنفرة الأسطح
الخشبية المستوية
مثل خشب (البياض والموسكي) وتتم أول شيء بالصنفرة المتوسطة في الاتجاه العرضي للألياف على زاوية 45 درجة يتبعها الصنفرة الناعمة في اتجاه الالياف
صنفرة الأخشاب اللينة
مثل (الزان والأرو ...وغيرها) تستخدم الصنفرة المتوسطة أولاً في اتجاه الألياف ثم صنفرة ناعمة في نفس الاتجاه
صنفرة الأخشاب الصلبة

## Slide 9
تصنيف أنواع أوراق الصنفرة وفق المادة الخام التي سيتنم صنفرتها
ادرس الأنواع التالية لأوراق الصنفرة
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس الغراء وورق الصنفرة
تباع على شكل أفرخ وتكون مساحقها أما الرمل أو الزجاج
وتستخدم في التشطيب النهائي للمشغولات الخشبية.
صنفرة خشابي
تباع على شكل أفرخ من القماش مغطاة بمسحوق الجرانيت الصوان
ويكون لونها غامق وتستخدم في التشطيب النهائي للمشغولات المعدنية.
صنفرة معادن
تباع على شكل أفرخ أو القماش المعالج بمواد تجعله مضاد لتأثير الماء
تغطى بمساحيق مواد صناعية مثل كربيد السيلكون
وتستخدم في التشطيب النهائي للدهانات السليولوزية (الدوكو)
صنفرة الدوكو

## Slide 10
إرشادات الأمن والسلامة عند استعمال ورق الصنفرة
ادرس وظيفة وأهمية أدوات الأمن والسلامة عند عملية الصنفرة
يجب ارتداء الأدوات الآتية للمحافظة على الجسم وصحة الأنسان
يجب ارتداء القفاز عند إجراء عملية الصنفرة حفاظ على اليدين من تأثير الصنفرة عليها.
يجب ارتداء الكمامة لحماية الجهاز التنفسي من الأخشاب المتطايرة في الجو نتيجة عملية الصنفرة.
يجب ارتداء النظارة للحفاظ على العين من تطاير الأخشاب.

## Slide 11
نشاط تقييمي
نشاط 2 –أ- املأ الفراغ للاسم المناسب لأدوات الأمن والسلامة حسب الصورة التي امامك
اظهار إجابة نشاط 2 – أ -
...............
.................
.................
لفائف الصنفرة
أقراص الصنفرة
أفرخ الصنفرة
نشاط 2 –ب- اصل شكل الصنفرة بالمسمى الصحيح
اظهار إجابة نشاط 2 – ب -
النظارة
القفاز
الكمامة
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس الغراء وورق الصنفرة

## Slide 12
نشاط تقييمي
اظهار إجابة نشاط 3
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس الغراء وورق الصنفرة
نشاط 3 –قارن بين خصائص واستخدامات أنواع أوراق السنفرة التالية
تباع على شكل أفرخ وتكون مساحقها أما الرمل أو الزجاج
وتستخدم في التشطيب النهائي للمشغولات الخشبية.
صنفرة خشابي
تباع على شكل أفرخ من القماش مغطاة بمسحوق الجرانيت الصوان
ويكون لونها غامق وتستخدم في التشطيب النهائي للمشغولات المعدنية.
صنفرة معادن
تباع على شكل أفرخ أو القماش المعالج بمواد تجعله مضاد لتأثير الماء
تغطى بمساحيق مواد صناعية مثل كربيد السيلكون
وتستخدم في:ـ التشطيب النهائي للدهانات السليولوزية (الدوكو)
صنفرة الدوكو

## Slide 13
انتهى الدرس بحمد الله
مع تمنياتنا لكم بالتوفيق
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس الغراء وورق الصنفرة