## Slide 1
عدد الشق والنشر
مقرر النجارة - المجالات العملية -المرحلة الإعدادية

## Slide 2
عدد الشق والنشر
الأهداف
أن يصنف الطالب المناشير اليدوية والمناشير الآلية المستخدمة في الشق والنشر بشكل صحيح.
أن يسمى الطالب كل نوع من أنواع المناشير اليدوية والآلية بشكل صحيح.
أن يُميز الطالب استخدامات وخصائص كل نوع من المناشير اليدوية بدقة.
أن يُميز الطالب استخدامات وخصائص كل نوع من المناشير الآلية بدقة.
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة –درس عدد الشق والنشر

## Slide 3
أنواع المناشير
مناشير يدوية
مناشير آلية
نشاط 1- صنف الصور التالية إلى مناشير يدوية و مناشير آلية
إجابة نشاط 1
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة –درس عدد الشق والنشر

## Slide 4
مسميات أنواع المناشير اليدوية والآلية
مناشير يدوية
مناشير آلية
منشار التمساح
سراق الظهر
منشار الخدوش
المنشار الأركت
المنشار الحديدي
منشار الزواندة
منشار الصينية
منشار الشريط
منشار الأركت الألي
منشار دائري (قرص)
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة –درس عدد الشق والنشر

## Slide 5
مميزات المناشير اليدوية واستخداماتها
لا يوجد به ظهر وهذه ميزة في تقطيع الأخشاب النافذة ويجب عدم الضغط علية بقوة حتى لا يثنى أثناء التقطيع.
منشار التمساح
يسمى ايضاً منشار المنحنيات نظراً لضعف سلاحه ويستخدم في قطع المنحنيات.
منشار الزوانده
يوجد له ظهر يعطيه قوة تماسك ولكن له سمك معين في قطع الخشب ولا يمكن أن يزيد عليه نظراً لوجود الظهر
سراق الظهر
يستخدم في تفريغ المنحنيات وتفريغ الأماكن الدقيقة.
المنشار الأركت
تشبه سراق الظهر ولكنها تختلف عنه في اليد
منشار الخدوش
يستخدم داخل ورشة النجارة لقص القطع المعدنية (الألومنيوم – المسامير ...الخ)
المنشار الحديدي
ادرس صور المناشير اليدوية التالية وادرس مسميات واستخدامات كل منها للإجابة على النشاط التالي
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة –درس عدد الشق والنشر

## Slide 6
مميزات المناشير اليدوية واستخداماتها
إجابة نشاط 2
منشار التمساح
منشار الزوانده
سراق الظهر
المنشار الأركت
منشار الخدوش
المنشار الحديدي
- يستخدم في قص المنحنيات ويسمى منشار المنحنيات
- يستخدم لتفريغ الأماكن الدقيقة
- يستخدم لقص القطع المعدنية
- يستخدم لتقطيع الاخشاب النافذة
- له سمك معين لتقطيع الاخشاب بسبب الظهر
- تشبه سراق الظهر وتختلف عنه باليد
نشاط2- صل اسم المنشار باستخدامه أو خواصه
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة –درس عدد الشق والنشر

## Slide 7
الأمور التي يجب مراعاتها عند استخدام المنشار:ـ
1. الضغط أثناء دفع المنشار إلى الأمام.
2. لتثبيت قطعة الخشب أثناء القطع تستخدم خشبة البنك (خادم البنك).
3. عند بداية النشر يسند سلاح المنشار بأصبع الابهام باليد اليسرى (لتحديد مكان القطع)
4. في بداية النشر يكون التحرك ببطيء لتحديد مكان القطع وبطرف المنشار وبزاوية 30ْ.
5.عند اجراء عملية النشر يكون التحرك بقوة المنشار من بداية السلاح إلى أخره.
6. يجب عدم الضغط على المنشار حتى لا يتحرك في مكان غير المكان المحدد.
7. يجب ارتداء أدوات الأمن والسلامة.
انتبه قبل استخدام المنشار
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة –درس عدد الشق والنشر

## Slide 8
معلومات حول المنشار اليدوي
يتركب المنشار من شريحة ذات حافة مستقيمة وحافة مسننة ويستخدم المنشار في قطع الأخشاب وتسمى عملية القطع بعملية النشر
تختلف اشكال وعدد اسنان المنشار من نوع إلى أخر ويتراوح عدد اسنان المنشار من (4إلى6) في البوصة الواحدة، أما طولها يترواح ما بين(24 إلى26بوصة)
تعتبر المناشير اليدوية من الأدوات الأساسية داخل معمل النجارة والتي لا يمكن الاستغناء عنها ولها عدة اشكال ويتركب المنشار اليدوي من يد وشرية من الصلب ( سلاح المنشار)
يحتاج المنشار بعد الاستعمال الى سن وإصلاح للأسنان وضبط الاسنان وإعادة تنظيمها ويستخدم المبرد المثلث لإداء هذه المهمة
عملية التفليج
الغرض من هذه العملية جعل كل سن في اتجاه عكس السن الذي يليه وبدرجة ميل واحدة ويتم هذه عن طريق أداة خاصة بهذا.
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة –درس عدد الشق والنشر

## Slide 9
المناشير الآلية
يستعمل في شق الخشاب شقاً مستقيماً أو مائلاً أو في قطع الأخشاب قطعاً عرضياً وفي عدة أغراض أخرى كعمل الألسن والأفريز والحفر وغير ذلك من العمليات الصناعية الأخرى لهذه الماكينة
تستعمل هذه الماكينة في نشر المنحنيات الخارجية والداخلية (التفريغ) وهي ذات سلاح منشار دقيق السنان ورقيق وضيق العرض لسهولة الحركة داخل المنحنيات
يستعمل في نشر الأخشاب في اتجاه الألياف وشقها شقاً مستقيماً حسب الحاجة أو منحنيات حسب الرسم المطلوب والتصميم وقد تستعمل في عمليات أخرى كعمل الألسن
يستعمل في عمليات الشق الطولي والقطع العرضي للأخشاب والخدش كبديل لسراق التمساح ومنشار الشرائح. كما يستعمل في علميات المفحار والفريز بدل من المفحار والرندة الجانبية
منشار الصينية
منشار الشريط
منشار الأركت الألي
منشار دائري (قرص)
ادرس المناشير الآلية التالية من حيث الشكل و المسميات والاستخدامات لكل منها للإجابة على النشاط التالي
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة –درس عدد الشق والنشر

## Slide 10
المناشير الآلية
1. يستخدم في عملية الشق الطولي والقطع العرضي للأخشاب وعمليات المفحار والفريزْ.
2. تستخدم في نشر المنحنيات الداخلية والخارجية ( التفريغ )
3. يستخدم في نشر الأخشاب في اتجاه الألياف بشكل مستقيم او منحنيات
حسب الرسم المطلوب
4. يستعمل لشق الأخشاب بشكل مستقيم أو مائل وعمل الألسن والحفر.
نشاط 3- اقرأ الاستخدامات التالية للمناشير واختر نوع المناشير الآلية المقابلة مايتفق معها
إجابة نشاط 3
منشار القرص
منشار الاركت
منشار الشريط
منشار الصينية
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة –درس عدد الشق والنشر

## Slide 11
انتهى الدرس بحمد الله
مع تمنياتنا لكم بالتوفيق
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة –درس عدد الشق والنشر