## Slide 1
مقرر النجارة - المجالات العملية -المرحلة الإعدادية .
طريقة رسم النجمة الإسلامية

## Slide 2
طريقة رسم النجمة الاسلامية
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس رسم النجمة الاسلامية
1. أن يسمي الطالب الأدوات المستخدمة في رسم النجمة الإسلامية بصورة صحيحة
2. أن يطبق الطالب خطوات الطريقة الأولى لرسم النجمة الاسلامية باستخدام الأدوات المحددة بشكل سليم.
3. أن يطبق الطالب خطوات الطريقة الثانية لرسم النجمة الاسلامية باستخدام الفرجار بشكل متقن وفق الخطوات المحددة.

## Slide 3
الأدوات الأساسية المستخدمة في رسم النجمة الإسلامية
مسطرة
لرسم الخط
ونقل المقاسات
فرجار
لرسم الدائرة
وتقسيم الدائرة
زاوية قائمة
لرسم الخطوط المتعامدة
نشاط 1- من خلال مشاهدة الصور – سمي الأدوات التي تستخدم في رسم النجمة الاسلامية
إجابة نشاط 1
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس رسم النجمة الاسلامية

## Slide 4
الخطوة 1
رسم الدائرة ورسم القطرين:ـ
نبدأ أولاً برسم دائرة باستخدام الفرجار
ثم نرسم القطرين للدائرة(يجب ان يكون القطرين متعامدين)
، فنرسم قطر أفقي(أ ب ) ، وقطر رأسي(ج د)
أ
ب
جـ
د
الخطوة 2
تقسيم الدائرة إلى ثمانية أجزاء:ـ
بعد تقسيم الدائرة في الخطوة الأولى الى 4 اقسام المطلوب الان تقسيمها الى 8 أقسام ويمكن هذا عن طريق تقسيم كل الزوايا القائمة الى 45 درجة بواسطة المنقلة أو المثلث.
أ
ب
جـ
د
ل
ر
ن
و
م
نشاط 2- طبق الخمس خطوات التالية- بالطريقة الأولى- لرسم النجمة الإسلامية
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس رسم النجمة الاسلامية
رسم النجمة الاسلامية (الطريقة الأولى)

## Slide 5
رسم النجمة الاسلامية (الطريقة الأولى)
الخطوة 3
الخطوة 4
الخطوة 5
تحديد الشكل الثماني:ـ
رسم النجمة
رسم النجمة
نصل كلاً من (أ،ج) و (ج،ب)و (ب،د) و(د،أ).
نصل كلاً من (ل،و) و (و،ر)و (ر،ن) و(ن،ل).
أ
ب
جـ
د
ل
ر
و
أ
ب
جـ
د
ل
ر
و
ن
ن
بعد الانتهاء من رسم الشكل النجمي يتم رسم خطوط داخلية موازية لكل ضلع
بعد الانتهاء من رسم الشكل النجمي يتم إزالة الخطوط الزائدة وتلوين الشكل
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس رسم النجمة الاسلامية

## Slide 6: قم برسم دائرة قطرها 10سم ثم قم بتقسيمها إلى ثمانية أجزاء وفق الخطوات التالية :
الخطورة الأولى بعد رسم الدائرة بالمقاس المطلوب:ـ
نفتح الفرجار 5سم ونرسم دائرة.
نفتح الفرجار فتحة مناسبة (اصغر من نصف قطر الدائرة).
نركز في المركز (م) ونرسم قوس يقطع الخط (أ م) في (س) ويقطع الخط (م جـ) في (ص).
بنفس فتحة الفرجار نركز عند (ص) ونرسم قوس ونركز عند (س) ونرسم قوس.
يتقاطع الاقواس في نقطة (هـ).
نصل (هـ م ) فيقسم الزاوية إلى نصفين (ل).
يمكننا الان فتح الفرجار فتحة تساوي (أ ل ) ونكررها على جميع الزوايا.
الخطورة الثانية بعد تقسيم الدائرة الى 8
نصل كلاً من (أ،ل،جـ ،و،ب،ر،د،ن،أ)
فنحصل على الشكل الثماني المنتظم.
أ
ب
جـ
د
م
ل
ن
ر
و
س
ص
هـ
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس رسم النجمة الاسلامية
رسم النجمة الاسلامية (الطريقة الثانية)
نشاط 3- طبق الخطوات التالية- بالطريقة الثانية- لرسم النجمة الإسلامية

## Slide 7
انتهى الدرس بحمد الله
مع تمنياتنا لكم
بالتوفيق
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس رسم النجمة الاسلامية