## Slide 1
المعادن
مقرر المعادن - المجالات العملية -المرحلة الإعدادية .الصف الأول والثاني والثالث الاعدادي
الفصل الدراسي الأول والثاني للعام الدراسي 2020 -2021
طرق تشطيب المنتجات المعدنية

## Slide 2
تشطيب الأعمال/ الصباغة
أن يذكر الطالب أسباب دهان (اصباغ) المشغولات المعدنية وشروط الدهانة الجيد بشكل صحيح.
أن يصنف الطالب اقسام المعادن من حيث تأثر ها بالعوامل الجوية بصورة سليمة.
أن يميز الطالب المكونات الرئيسية التي تدخل في تركيب الدهانات( الاصباغ ) بدقة .
أن يقارن الطالب بين الطرق المختلفة المستخدمة لحماية الاسطح المعدنية من حيث التعريف والمميزات والاستعمالات وخطوات تنفيذها بشكل سليم.
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس تشطيب الأعمال/ الصباغة

## Slide 3
طرق العضوية
الطرق الغير عضوية
طرق معالجة الاسطح المعدنية بالتغطية وخاماتها المختلفة
ادرس بدقة طرق معالجة الاسطح المعدنية وأسباب اصباغها وشروط الدهان الجيد
الدهانات
الفسفتة- الجلفة
طرق كهروكيميائية
الطلاء الكهربائي
الغرض من دهان المشغولات المعدنية
اكسابها مظهراً جذاباً.
سهولة تنظيفها والمحافظة عليها
وقاية المعدن من العوامل الجوية كون الدهانات طبقة عازلة للمعدن.
قوة التصاق الدهان بالمعدن نفسة
مقاومة طبقة الدهان للعوامل الجوية
الشكل الجمالي ودرجة الألوان المناسبة
شروط الدهان الجيد
أسباب
الاصباغ

## Slide 4
نشاط 1 اذكر أسباب إصباغ الاسطح المعدنية وشروط الدهان الجيد
أسباب اصباغ الاسطح المعدنية
اكسابها مظهراً جذاباً.
سهولة تنظيفها والمحافظة عليها
وقاية المعدن من العوامل الجوية كون الدهانات طبقة عازلة للمعدن.
قوة التصاق الدهان بالمعدن نفسة
مقاومة طبقة الدهان للعوامل الجوية
الشكل الجمالي ودرجة الألوان المناسبة
شروط الدهان الجيد
إجابة نشاط 1

## Slide 5
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر المعادن - طرق تشطيب المنتجات المعدنية
مثل الذهب والفضة والبلاتين
كالألومنيوم والنحاس والرصاص
الحديد ومشتقاته
معادن لا تتأثر بالعوامل الجوية
معادن تتأثر بدرجة بسيطة بالعوامل الجوية وتكون طبقة تحمي المعدن
معادن تتأثر تماماً بالعوامل الجوية
تتأثر معظم المعادن بالعوامل الجوية فيتأثر لونها نتيجة أكسدة الأسطح الخارجي للمعدن وفي بعض الأحيان تؤدي إلى التأكل
الصدأ الكيميائي
الصدأ الكهروكيميائي
أنوع الصدأ
يحدث نتيجة تفاعل المعدن مع الغازات الجافة- الرطبة- السائلة
يحدث نتيجة تفاعل المعدن مع التيار الكهربائي
خطورة الصدأ المؤدي إلى التأكل والتلف
الصدأ المكاني
وتبدو مظاهرة في التأكل المنظم للمعدن على السطح الخارجي
الصدأ المنتظم
وتبدو مظاهرة في أماكن متفرقة من سطح المعدن
أخطر الأنواع نظراً لانتشاره في أعماق المعدن ولا يظهر أي أثر على السطح الخارجي
الصدأ بين البلورات
اقسام المعادن من حيث تأثرها بالعوامل الجوية

## Slide 6
نشاط 2 اذكر اقسام المعادن من حيث تأثرها بالعوامل الجوية مع أمثلة
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر المعادن - طرق تشطيب المنتجات المعدنية
إجابة نشاط 2
معادن لا تتأثر بالعوامل الجوية
معادن تتأثر بالعوامل الجوية وتكون طبقة تحمي المعادن
معادن تتأثر تماماً بالعوامل الجوية
مثل الذهب والفضة والبلاتين
مثل الألومنيوم والنحاس والرصاص
مثل الحديد ومشتقاته

## Slide 7
مكونات الدهانات
المكونات الرئيسية التي تدخل في تركيب الدهانات (الأصباغ)
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس تشطيب الأعمال/ الصباغة
وهو السائل الأساسي الذي يدخل في تركيب الدهان
وهو المسحوق الأساسي الذي يكون وسيط قوام وبنية الدهان وغالباً ما يكون مسحوق أبيض
وهي المساحيق اللونية التي تضاف إلى البوية لإكسابها اللون المطلوب
وهي مواد تضاف إلى البوية كي تساعد على أداء وظيفتها بنجاح
الوسيط
القاعدة
الملونات
المواد المساعدة
دهانات مائية
والتي يكون الماء وسيطها الأساسي
كالغراء والبلاستيك المائي
دهانات زيتية
وسيطها زيت الكتان المغلي
دهانات كحولية
يكون الكحول وسيطاً لها
مثل دهان الاستر
السيبداج قاعدة لدهانات الغراء
مساحيق أبيض الزنك
قاعدة للدهانات الزيتية
لا يوجد مادة قاعدة للورنيشات
نظراً حتى لا تؤثر في شفافيتها
الملونات مع القاعدة يكونان الدرجة اللونية المطلوبة
لا يوجد ملونات للورنيشات
نظراً حتى لا تؤثر في شفافيتها
كثيرة ومتنوعة بعضها تضاف للمساعدة في تغيير مواصفات أو وظيفة الدهان ومنها:ـ
سوائل تساعد على سيولة الدهان وتسمى مخفف.
مواد تضاف لزيادة ثبات الدهان وتسمى مثبتتات.
مواد تضاف لزيادة سرعة جفاف الدهان وتسمى (مجففات)

## Slide 8
نشاط 3 – ميز بين المكونات الرئيسية التي تدخل في تركيب الدهانات (الأصباغ)
إجابة نشاط 3
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس تشطيب الأعمال/ الصباغة
وهو السائل الأساسي الذي يدخل في تركيب الدهان
وهو المسحوق الأساسي الذي يكون وسيط قوام وبنية الدهان وغالباً ما يكون مسحوق أبيض
وهي المساحيق اللونية التي تضاف إلى البوية لإكسابها اللون المطلوب
وهي مواد تضاف إلى البوية كي تساعد على أداء وظيفتها بنجاح
الوسيط
القاعدة
الملونات
المواد المساعدة
دهانات مائية
والتي يكون الماء وسيطها الأساسي
كالغراء والبلاستيك المائي
دهانات زيتية
وسيطها زيت الكتان المغلي
دهانات كحولية
يكون الكحول وسيطاً لها
مثل دهان الاستر
السيبداج قاعدة لدهانات الغراء
مساحيق أبيض الزنك
قاعدة للدهانات الزيتية
الملونات مع القاعدة يكونان الدرجة اللونية المطلوبة
لا يوجد ملونات للورنيشات
نظراً حتى لا تؤثر في شفافيتها
كثيرة ومتنوعة بعضها تضاف للمساعدة في تغيير مواصفات أو وظيفة الدهان ومنها:ـ
سوائل تساعد على سيولة الدهان وتسمى مخفف.
مواد تضاف لزيادة ثبات الدهان وتسمى مثبتتات.
مواد تضاف لزيادة سرعة جفاف الدهان وتسمى (مجففات)

## Slide 9
الطرق والمواد المختلفة لحماية الاسطح المعدنية وهدف استخدام كل منها
2 - الرش المعدني والطلاء بالبوابات الحرارية
3- الطرق الغير عضوية
1 - الدهانات الزيتية
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس تشطيب الأعمال/ الصباغة
4- الطلاء الكهربائي
طريقة

## Slide 10
1- الدهانات الزيتية (لماع ومطفي)
قارن بين الطرق والمواد المختلفة لحماية الاسطح المعدنية من حيث التعريف والمميزات والاستعمالات وخطوات تنفيذها
من بذر الكتان المغلي + أكسيد الزنك+ اللون المطلوب + المخفف
في طلاء المعادن والأخشاب والحائط والحديد تغطية عيوبها وإخفاء مظهرها الطبيعي
تعطي طبقة أكثر صلابة.
لا تتأثر بالماء والعوامل الجوية
مميزاتها:ـ
استعمالاتها:ـ
تركيبها:ـ
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر النجارة - درس تشطيب الأعمال/ الصباغة
طرق تجهيز الأسطح المعدنية للدهانات
التنظيف اليدوي والميكانيكي.
يتم عن طريق الفرشة السلك و المطرقة والصنفرة لإزالة الصدأ والقشور
التنظيف باللهب.
تعرض المشغولة للهب الاكسي استلين ثم الفرشاة السلك
التنظيف الكيميائي.
عن طريق غمر المعدن في منظفات عضوية أو محاليل قلوية خفيفة ساخنة بهدف إزالة الدهون والزيوت

## Slide 11
.
2- الرش المعدني والطلاء بالبوابات الحرارية
هو التغطية أو تكسيه المعدن أو بمركب معدني بالرش وهو التغطية بمركب معدني عن طريق الرش، وينتج عن الرش بالرش المعدن مصور (سلك أو مسحوق).
فكرة يدفع المعدن المصهور عن طريق ضاغط هواء بسرعة عالية على سطح سبق تهيئته (على شكل كرات) وعند وصولها إلى السطح تتسطح وتتجمد وتثبت بالسطح المراد طلاءه.
تنظف الاسطح بأحد الوسائل المناسبة.
يجهز الدهان ويخفف بمذيب مناسب ويوضع داخل ضاغط هواء.
تعلق المشغولة على سير خاص ويجب عدم لمسها باليد.
ترش المشغولة بطبقة داخل كبينة خاصة.
تتحرك إلى الكابينة الثانية خلا 10 دقائق فيتبخر المخفف.
ترش الطبقة الثانية ثم تتحرك إلى الفرن للتجفيف.
الرش المعدني
الطلاء بالبويات الحرارية (بويات الفرن)
سبب تسميتها بهذا الاسم هو أن مكوناتها تجف في الحرارة عند درجة حرارة من90إلى 180 درجة.
تستخدم بكثرة في المنتجات المعدنية كالأثاث المعدني والأجهزة المنزلية.
وهناك أنواع حديثة تعتمد على الاكلريليك تجف بالحرارة داخل الفرن وتمتاز بصلابتها ومقاومتها للماء والصدأ
خطوات الطلاء بالبويات الحرارية

## Slide 12
3- الطرق الغير عضوية
المعدن المعالج بالفستفة والمعدن المعالج بالجلفنة
تعتبر عملية تجهيز ية للمعدن مثل المعالجة بالمنظفات للتخلص من الشحوم والدهون ولحمايتها من العوامل الجوية (معالجة سطحية نهائية)
الغرض منها:ـ
للحماية من الصدأ.
إعطاء المشغولات شكلاً جمالياً.
تجهيز الحديد لدهان الدوكوا
مميزاتها:ـ
صلبة جداً.
لا تمرر التيار الكهربائي.
يمكن التحكم في درجة اللون بوضع بردة الحديد مع المحلول.
خطوات التنفيذ:ـ
إزالة الزيوت والشحوم تماماً.
إزالة الصدأ الموجود على السطح.
توضع المشغولة في محلول الفسفتة(محاليل الحديد +محاليل الزنك+ محاليل المنجنيز)
الجلفنة
الفسفتة
هي غمس المعدن في مصور الزنك وتعطي المعدن لون الحديد
الخطوات:ـ
تنظف المشغولة بغمرها في حامض مخفف (حامض الايدروكلوريك+ الماء) في حوض مبطن بالرصاص.
يسخن المحلول جيداً للحصول على سطح ناعم.
يجب إزالة الأجزاء الصلبة التي قد تتواجد على سطح الألواح.
تنقل المشغولة بحوض به ماء للغسيل.
بعد جفاف المشغولة من الماء تنقل لحوض الجلفنة (يحتوي على سبيكة الزنك).
تغسل المشغولة بالماء الدافئ.
تجفف داخل فرن خاص.

## Slide 13
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر المعادن - طرق تشطيب المنتجات المعدنية
4- الطلاء الكهربائي
يعتبر الطلاء الكهربائي من أهم و أقدمها المستخدمة في حماية المعدن، ومن خلال الطلاء يتم تغير شكل وخواص المعادن من خلال طلاء المعادن الرخيصة بمعادن غالية الثمن
تقوم فكرة الطلاء الكهربائي على النحو التالي:ـ
تجهيز حوض الطلاء وهو عبارة عن ملح من أملاح المعدن المراد الطلاء به.
يوضع المعدن المراد الطلاء به (ذهب-فضة....الخ) في القطب الموجب (المصعد)
توضع المشغولة المراد طلائها في القطب السالب (مهبط).
وعند توصيل الكهربائي يتفاعل المصعد ويتفتت
إلى جزئيات صغيرة جداً تستقر على المهبط
(المشغولة المراد طلاؤها)
إزالة المواد العضوية
إزالة بالمحاليل القلوية
إزالة بالمذيبات
إزالة القشور والصدأ
إزالة بالأحماض
الغمس في ملح منصهر
الصقل
الصقل الكيميائي
الصقل الميكانيكي
المعالجة الميكانيكية
مراحل تجهيز السطح المعدني لعملية الطلاء
مصدر تيار كهربائي
الهدف من الطلاء الكهربائي:ـ
زيادة جمال وقيمة المنتج
توفير الحماية للسطح من العوامل الجوية
زيادة توصيلة الكهربائية
إضافة خواص جديدة للمعدن

## Slide 14
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر المعادن - طرق تشطيب المنتجات المعدنية
معادن تتأثر بدرجة بسيطة بالعوامل الجوية وتكون طبقة تحمي المعدن
المعادن الغير حديدية وطرق حمايتها؟
أولاً:ـ الألومنيوم وسبائكه
ثانياً:ـ النحاس وسبائكه
تنظف المشغولة جيداً من الدهون باستخدام مذيب كثالث كلور الاثيلين.
توضع في محلول درجة تركيزة 15% حامض كبريتيك ثم محلول تركيزه 5% حامض كروميك
ثم تغسل جيدًا بالماء وتجف وتدهن مباشرة.
تستخدم أنواع من الدهانات تحتوي على مواد كيماوية لتسخين القطعة.
تنظف المشغولة من الدهون والشحوم باستخدام المذيبات.
تزال القشرة بالصنفرة.
ثم توضع في محلول مخفف ثم تغسل بالماء.
تغطيتها بطبقة ورنيش شفافة لحمايتها من العوامل الجوية
خطوات تلوين الالومنيوم
إزالة الخدوش ويصقل السطح جيداً.
إزالة المواد الدهنية.
يعلق الألومنيوم المراد تلوينة (أكسدتة) في القطب الموجب في المصعد ويكون المهبط صلب غير قابل للصدأ .
غمر المشغولة في محاليل التلوين.
تغسل المشغولة في ماء في درجة الغليان.
تغسل المشغولة بالماء البارد.
استخدام أنظمة سحب وإعادة تدوير الهواء
1. استخدام معدات آلية وأماكن خاصة مزودة بوسائل تهوية قوية.
استخدام الأغطية والكمامات المتحركة أثناء الطلاء حيث يتعرض العامل لانبعاثات حرية قد تكون ضارة
إجراءات الأمن والسلامة أثناء عمليات الطلاء المختلفة

## Slide 15
سؤال1:ـ صل بين كل معدن حسب تأثره بالعوامل الجوية
الذهب والفضة والبلاتين
كالألومنيوم والنحاس والرصاص
الحديد ومشتقاته
معادن لا تتأثر بالعوامل الجوية
معادن تتأثر بدرجة بسيطة بالعوامل الجوية وتكون طبقة تحمي المعدن
معادن تتأثر تماماً بالعوامل الجوية
إجابة السؤال الأول

## Slide 16
طرق العضوية
الطرق الغير عضوية
سؤال2:ـ اذكر بعض أنواع طرق معالجة الاسطح؟
طرق كهروكيميائية
الدهانات
الفسفتة- الجلفة
الطلاء الكهربائي
إجابة سؤال 2

## Slide 17
س3:ـ عدد شروط الدهان الجيد؟
إجابة السؤال3
قوة التصاق الدهان بالمعدن نفسة
مقاومة طبقة الدهان للعوامل الجوية
الشكل الجمالي ودرجة الألوان المناسبة
شروط الدهان الجيد

## Slide 18
انتهى الدرس بحمد الله
مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
المرحلة الإعدادية-المجالات العملية- مقرر المعادن - طرق تشطيب المنتجات المعدنية